## Slide 1: MRTucc 8 cpu
Architettura a 8 bit
Di francesco martucci, per esame di calcolatori elettr. Del 22/2/2019

## Slide 2: INDICE
Introduzione
Instruction Set Architecture
  Istruzioni consentite e formati
  Flags e interruzioni
  Canali in/out
  Allineamento e indirizzamento
  Architettura memoria interna
Microarchitettura
  Update Pc Unit
  Instruction management
  Register File
  ALU
  Data Memory Management
  Exception Unit
  Control Unit
  Instruction Memory
  Data Memory

## Slide 3: INTRODUZIONE
Ho realizzato questa CPU a 8 bit con l’intento di presentarla alla prova orale di Calcolatori elettronici, come personale approfondimento riguardo ad alcune parti del programma affrontato durante il corso, in particolare la «microarchitettura» e «livello RTL».
Progettare e disegnare in Logisim tale CPU (la prima nella mia carriera) è stata un’ardua sfida, ma mi ha permesso di comprendere molto meglio tutto ciò che ho studiato sui libri.
Inoltre ho potuto sperimentare direttamente cosa volesse dire dover progettare un sistema complesso, arrivando ad intuire cosa ci si aspetterà da me, quando sarò ufficialmente ingegnere.

## Slide 4: Canali in/out (1/2)
Con canali s’intende quali segnali il circuito logico della CPU riceve/emette.
Canali in:
  Reset_button : vengono resettati tutti i registri presenti nella CPU
  On_button : necessario per abilitare la memoria istruzioni e la CPU
  Main_clock : clock principale
  Clock_2 : clock secondario
  Instruction : istruzione da eseguire, prelevata dalla memoria istruzioni
  Data_in : dati caricati o dalla memoria dati o dalla periferica di input

## Slide 5: Canali in/out (2/2)
Canali out:
  Addr_instr (16 bit) : indirizzo dal quale caricare l’istruzione da caricare ed eseguire dalla memoria istruzioni
  Addr_data (16 bit) : indirizzo al quale accedere in memoria dati
  Data_memory_out (8 bit) : dato da scrivere in memoria dati
  Data_memory_enable : chip select della memoria dati
  Data_in_ctrl : se asserito ad 1, allora data_in sarà caricato con il valore inviato dalla periferica di input; se a 0, sarà caricato dalla memoria dati
  i_o_enable : chip select delle periferiche
  i_o_op : se asserito ad 1, allora la cpu sta richiedendo operazione di input, altrimenti sta richiedendo operazione di output
  Data_to_out (8 bit): dati inviati alla periferica di output

## Slide 6: Instruction set architecture
Questa CPU si ispira ai principi di progettazione delle architetture RISC
Il parallelismo interno è di 8 bit
  La CPU è in grado di manipolare dati interi (da 0 a 255) con/senza segno
Le istruzioni hanno dimensione fissa di 16 bit e sono raggruppate in 7 formati:
  aritmetico logico : add, sub, and, or, shl, shr, cmp
  Branch (salto) : bie, bilu, bils, jmp
  Accesso memoria dati : ld, st
  In/out : in, out
  Put
  Mov
  Nop

## Slide 7: Architettura memoria interna
Nella CPU sono presenti i registri :
  Program Counter (16 bit) : il suo valore è l’indirizzo utilizzato per l’accesso alla memoria istruzioni
  8 registri del Register File, ognuno da 8 bit (rappresentati dai numeri da 0 a 7)
  1 registro dei flags da 4 bit
L’implementazione dell’ architettura della memoria interna è realizzata con d-flip-flop organizzati in registri da 8 bit (register file) e 4 bit (flags)

## Slide 8: Tabella dei codici operativi
nop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
add | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
sub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
and | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
or | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
shl | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
shr | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
cmp | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
bie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
bilu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
bils | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
jmp | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
_ | _ | _ | _ | _ | _
_ | _ | _ | _ | _ | _
mov | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
put | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
ld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
st | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
out | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
in | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Ogni formato è accomunato dai primi 5 bit, i quali compongono il codice operativo, che identifica l’istruzione da eseguire.
Ogni configurazione non indicata in tale tabella è considerata vietata e se caricata nella CPU scatterà un’interruzione e verrà bloccata l’esecuzione (vedi INTERRUZIONI).

## Slide 9: Istruzioni aritmetico logiche (1/2)
op_code + reg_dst + reg_src1 + reg_src2
5 bit + 3 bit + 3 bit + 3 bit + 2 bit di indifferenze
Gli operandi utilizzati saranno il contenuto dei registri source, mentre il risultato sarà posto nel registro destinazione.
Add (addition) esegue l’addizione tra gli operandi.
Sub (substraction) esegue la sottrazione tra gli operandi.

## Slide 10: Istruzioni aritmetico logiche (2/2)
And e Or eseguono, bit a bit, l’operazione di logica booleana di and e or
Shl e Shr eseguono lo shift rispettivamente verso sinistra e verso destra, del valore di src1 di quanto indicato da src2 riempiendo eventualmente con bit zero (si assume che livelli superiori garantiscano che in tali istruzioni reg_src2 non contenga un valore superiore ad 8, altrimenti si incorrerà in un Undefined Behaviour).
Cmp (compare) è eseguita come fosse una sub, così da impostare i bit di flag, anche se la Control Unit blocca la scrittura nel registro destinazione del risultato
Per ulteriori dettagli vedi ALU

## Slide 11: Registro dei flags
Registro a 4 bit che memorizza lo stato della parola in uscita dalla ALU:
  Zero_Flag : attivo ( =1 ) se il risultato in uscita dalla ALU è effettivamente 0.
  Sign_Flag : indica il segno del risultato in uscita dalla ALU; cioè è uguale al suo bit più significativo.
  Carry_Flag : se attivo, indica che vi è stato un riporto o un prestito sul bit più significativo del risultato di ALU.
  Overflow_Flag : se attivo, indica che vi è stato un overflow, cioè il risultato non è rappresentabile correttamente con i bit a disposizione. Si verifica quando la somma tra due numeri positivi risulta un numero negativo o quando la somma tra due numeri negativi risulta un numero positivo.
Tale registro è utilizzato per verificare se il salto va preso e per eventuali interruzioni (vedi meglio EXCEPTION UNIT)

## Slide 12: Istruzioni di salto (1/2)
Op_code + branch_offset
5 bit + 11 bit
Per tutte le istruzioni di salto, l’indirizzo dell’istruzione a cui trasferire il flusso di controllo è costruito utilizzando la formula: Program_counter + branch_offset
Inoltre si assume che branch_offset sia rappresentato in complemento a 2, permettendo salti a indirizzi minori o maggiori nel PC attuale, permettendo salti relativi da 0 a +/- 2048.
Eseguire dei «long branch» superiori a tale soglia è possibile concatenando opportunamente dei branch. Si assume che tale gestione avvenga ai livelli superiori.

## Slide 13
Le istruzioni di salto utilizzano i bit di flag, quindi è necessario che siano sempre precedute dall’operazione Cmp per poter ottenere un risultato coerente.
Bie (branch if equal) : il salto viene eseguito se il bit Zero_Flag = 1
Bilu (branch if lower unsigned) : il salto viene eseguito se il primo operando di Cmp è minore del secondo, considerando tali operandi unsigned; cioè se Carry_Flag = 1.
Bils (branch if lower unsigned) : il salto viene eseguito se il primo operando di Cmp è minore del secondo, considerando tali operandi signed; cioè se Sign_Flag diverso da Overflow_Flag
Jmp (jump) : salto incondizionato.
Istruzioni di salto (2/2)
Per ulteriori dettagli vedi UPDATE PC UNIT

## Slide 14: ACCESSO MEMORIA DATI
Op_code + reg_dst + low_address
5 bit + 3 bit + 8 bit
L’indirizzamento della memoria dati è indiretto e vi è allineamento al byte, l’indirizzo a cui accedere è costituito «logicamente» da due parti:
  High_part : è il valore contenuto nel registro n.7
  Low_part : è il campo contenuto direttamente nell’istruzione
Quindi si assume che quando viene caricata un’istruzione di accesso alla memoria dati, il registro n.7 sia stato opportunamente preparato.
Ld (load) : carica il valore presente nella memoria dati, all’indirizzo costruito, in reg_dst.
St (store) : scrive in memoria dati, all’indirizzo costruito, il valore presente in reg_dst.
Per ulteriori dettagli vedi DATA MEMORY

## Slide 15: ACCESSO periferiche i/o
Op_code + reg_dst
5 bit + 3 bit + 8 bit di indifferenza
Vi è un canale out dedicato allo scambio di dati con una periferica, mentre un canale in, il quale è in concorrenza tra data memory e periferica_in. Vi sono istruzioni dedicate per I/O.
In : il valore sul canale_in viene scritto su reg_dst
Out : il valore sul canale_out viene inviato alla periferica_out
Per ulteriori dettagli vedi I/O control Unit

## Slide 16: Istruzioni speciali
Put : op_code + reg_dst + const_value
scrive il valore const_value in reg_dst
Mov : op_code + reg_dst + reg_src1
scrive il valore presente in reg_sr1 su reg_dst
Nop (no operation) : op_code
la CPU non esegue alcuna operazione, se non l’incremento del PC

## Slide 17: interruzioni
Vi sono due tipi di interruzioni:
  Richiesta dall’esterno tramite reset_button
  Eccezione interna (trasparente a livelli superiori)
Tramite reset_button si resettano tutti i registri interni alla CPU tranne il Program Counter, che viene impostato al valore 0x0001; quindi dopo l’interruzione riprenderà l’esecuzione dall’istruzione caricata dall’indirizzo su detto della memoria istruzioni.
Se in un qualunque istante l’Exception_Unit rileva un errore, Il Program Counter viene impostato al valore 0x0000. Con errore si può intendere:
  Overflow (nelle istruzioni aritmetico logiche e del program counter)
  Op_code non valido caricato nella cpu

## Slide 18: microarchitettura
Questa è una cpu a singolo ciclo di clock, cioè l’istruzione viene interamente eseguita in un unico ciclo di clock.
Sono presenti due clock (principale e secondario) per implementare un meccanismo di controllo della scrittura sul register file :
MAIN_CLOCK
CLOCK_2

## Slide 19: Update Pc Unit
Si occupa di aggiornare il Program Counter ad ogni clock : se l’istruzione da eseguire è di salto, calcola tale indirizzo (PC + BRANCH_OFFSET), altrimenti (PC+1).
Segnali IN di dato:
Program Counter
Branch offset
Segnali IN di controllo:
Update_PC_unit
Branch_ctrl : pilota un multiplexer per selezionare o PC+1 o PC+BRANCH_OFFSET
Segnali OUT di dato:
New_PC
Segnali OUT di controllo:
Pc_overflow
Per dettagli vedi UPDATE PC CONTROL UNIT

## Slide 20: INSTRUCTION MANAGEMENT
Non è una vera e propria rete logica, ma solo un’unità di smistamento dei bit che compongono l’istruzione, inviandoli alle opportune unità che compongono la CPU.
Segnali IN:
INSTRUCTION : l’istruzione prelevata dalla memoria istruzioni
Segnali OUT:
OP_CODE
REG_DST
REG_SRC1
REG_SRC2
BRANCH_OFFSET
CONST_VALUE
N.B. Per i dettagli consultare lo schema logico

## Slide 21: Register file (1/4)
Unità interna di memorizzazione temporanea dei dati
Sono presenti 8 registri (numerati da 0 a 7)
Ogni registro presenta in ingresso un segnale di dato (8 bit), ciò che si vorrebbe scrivere su di esso, e un segnale di controllo che consente la scrittura solo se sono attivi il clock E la richiesta di scrittura dal segnale «bit_n», pilotato da un decoder (vedi seguito).
È anche presente il segnale di RESET il quale azzera il contenuto.
In uscita è presente un segnale di dato (8 bit).

## Slide 22: Register file (2/4)
Emette in output tre segnali di dati (8 bit):
  I primi due sono REG_SRC1/REG_DST e REG_SRC2 che saranno gli operandi della ALU; sono prelevati da due degli otto registri attraverso multiplexer pilotati dalla Control Unit in funzione dell’istruzione caricata, i quali prevedono segnale di abilitazione.
  REG_7 il quale viene inviato alla data_memory_management_unit.

## Slide 23: Register file (3/4)
I dati scritti sul REG FILE possono provenire da: ALU, data memory, da un altro registro del register file, da const_value (campo dell’istruzione).
Il segnale, tra i su detti, utlizzato per eseguire l’operazione è filtrato da un multiplexer pilotato dalla Control Unit.
Inoltre un decoder, pilotato dalla Control Unit abilita la scrittura del segnale prelevato dal multiplexer su un determinato registro.

## Slide 24: Register file (4/4)
Segnali IN di dato:
  Data_src1 (nel caso di op. mov)
  Data_from_memory
  Const_value
  Data_from_ALU
Segnali IN di controllo:
  Write_enable
  Read_enable
  Reg_Write_ctrl : segnale di controllo del multiplexer di selezione del dato da scrivere
  Reg_dst
  Reg_src1
  Reg_src2
  Data_mem_op : segnale di controllo del multiplexer di selezione dell’out Data_src1.
  Reset, main_clock, clock_2
Segnali OUT:
  Reg_7
  Data_src1
  Data_src2

## Slide 25: Arithmetic logic unit (1/2)
Si occupa dell’elaborazione aritmetico-logica dei dati, i quali sono prelevati solo dal register file ed ogni risultato è inviato solo al register file.
Segnali IN di dato:
  Data_src1
  Data_src2
Segnali IN di controllo:
  Alu_enable
  Alu_op_ctrl : segnale di controllo del multiplexer che preleva il risultato di OUT
Segnali OUT di dato:
  Alu_result
Segnali OUT di dato:
  Registro dei FLAGS

## Slide 26: Arithmetic logic unit (2/2)
Ogni operazione alu prevista dall’ISA viene eseguita in parallelo e ogni risultato confluisce in un multiplexer, il quale ne preleva uno solo, in base ai segnali di controllo ricevuti dalla Control Unit.
Inoltre vengono generati i bit di FLAGS.

## Slide 27: Data memory management
Si occupa di costruire l’indirizzo per poter accedere alla memoria dati nel caso di operazioni di accesso ad essa. L’indirizzo viene costruito «unendo» i valori di Reg_7 (bit più significativi) e del campo dell’istruzione Const_value (bit meno significativi).
Segnali IN di dato:
  Data_src1
  Reg_7
  Const_value
Segnali OUT di dato:
  Data_mem_addr (16 bit)
  Data_mem_Data
Segnali IN di controllo:
  Main_clock

## Slide 28: Exception unit
Sotto-unità della Control Unit che si occupa di inviare un apposito segnale di interruzione nel caso rilevi degli errori.
Con errore si può intendere:
  Overflow (nelle istruzioni aritmetico logiche e del program counter)
  Op_code non valido caricato nella cpu
Alla rilevazione dell’errore, la Control Unit interromperà l’esecuzione dell’istruzione caricata (disabilitando tutte le unità con il segnale «exception») e imposterà il PC al valore 0x0000h, assumendo che il valore contenuto a tale indirizzo sia un puntatore ad una routine di servizio.

## Slide 29: Exception unit (2/2)
Segnali IN di dato:
  Op_code (5 bit)
  Overflow_flag
  Pc_overflow
Segnali IN di controllo:
  Main_clock
  Clock_2
Segnali OUT:
  exception

## Slide 30: Instruction memory
La cpu comunica con l’instruction memory attraverso un bus degli indirizzi a 16 bit e un bus dei dati a 16 bit (dimensione dell’istruzione); in altre parole la memoria è vista come un blocco logico avente parola 16 bit.
La cpu emette segnale di chip select e di enable, ma nel progetto in Logisim si sfrutta solo il segnale di clock e on_button per far emettere i dati alla memoria.

## Slide 31: data memory
La cpu comunica con la memoria dati attraverso:
  Bus degli indirizzi a 16 bit
  Bus dei dati a 8 bit (per la scrittura in memoria)
  Bus dei dati a 8 bit (per la lettura da memoria) multiplexato assieme al bus dei dati della periferica di input
è controllata dalla cpu attraverso i segnali di chip_select, data_l_w (se 0 lettura, altrimenti scrittura), oltre al segnale di clock.

## Slide 32: Control unit
Si occupa di inviare i necessari segnali di controllo ad ogni singolo componente esposto fino ad ora, per garantire il corretto funzionamento della cpu.
Essendo questa cpu a singolo ciclo di clock, l’unità di controllo è sostanzialmente una rete combinatoria (anche se qui risiedono i registri di FLAGS).
è stata internamente organizzata in modo tale che ogni sotto unità si occupi dei segnali di controllo necessari ad una particolare unità del data path, oltre ad una per I/O e una (già esposta) per le eccezioni.

## Slide 33: ALU Control unit
Si occupa di pilotare la ALU, in base all’op_code caricato, emettendo segnale di enable e il segnale di operation_ctrl, il quale controllerà il multiplexer delle operazioni della alu.
Segnali in:
  Op_code (5bit)
  Exception
Segnali out:
  Alu_operation_ctrl
  Alu_enable

## Slide 34: i/o control unit
Si occupa di pilotare le periferiche di i/o e il bus di entrata alla cpu data_in.
Segnali in:
  Op_code (5bit)
  Exception
Segnali out:
  i_o_enable
  i_o_op : se 0 operazione di input, altrimenti operazione di output
  Data_in_ctrl : se 0 sul bus data_in passeranno i dati provenienti dalla memoria dati, altrimenti i dati provenienti dalla periferica di input

## Slide 35: UPDATE PC control unit
Si occupa di pilotare l’unità di aggiornamento del PC.
Segnali in:
  Op_code (5 bit)
  Exception
  Flags (5 bit)
Segnali out:
  Upc_enable
  Branch_ctrl : se 0 l’unità UPC emette il PC incrementato di 1, altrimenti il PC incrementato con il dovuto indirizzo spiazzamento.

## Slide 36: Instr./data memeory control unit
Si occupa di pilotare la memoria istruzioni, emettendo il segnale instr_mem_enable, in base all’op_code caricato e al segnale exception.
Si occupa di pilotare la memoria dati.
Segnali in:
  Op_code (5 bit)
  exception
Segnali out:
  Data_mem_enable
  Data_mem_l_w : se 0 operazione di lettura dalla memoria, altrimenti operazione di scrittura

## Slide 37: Register file control unit
Si occupa di pilotare il register file
Segnali in:
  Op_code (5 bit)
  Exception
Segnali out:
  Reg_w_enable : abilita la scrittura dei registri
  Reg_l_enable : abilita la lettura dei registri
  Reg_w_ctrl (3 bit) : pilota il multiplexer che seleziona la sorgente del dato da scrivere sui registri
  Data_mem_op : abilita un multiplexer che permette al bus dati della memoria dati di leggere reg_dst.